## Slide 1: 第3章 指令系统及汇编语言程序设计-2
3.4 指令系统
  3.4.2 算术运算指令

## Slide 2
加法和减法指令
加 1/减 1 指令
求补指令
比较指令
乘法和除法指令
BCD码调整指令
3.4.2 算术运算指令

## Slide 3
1. 加法和减法指令（8/16）:
ADD reg ，reg/mem/imm
ADD mem，reg/imm ;(OP1OP1+OP2 )
SUB reg ，reg/mem/imm
SUB mem ，reg/imm ;(OP1OP1-OP2 )
判断指令书写是否正确？
ADD [BX] ，[SI]
ADD 30H , 40H
3.4.2 算术运算指令——加减指令
⑴ 不带进位/借位的加、减法指令

## Slide 4
ADC reg ，reg/mem/imm
ADC mem，reg/imm ;(OP1OP1+OP2+CF )
SBB reg ，reg/mem/imm6
SBB mem ，reg/imm ;(OP1OP1-OP2-CF )
带进位/借位加减法, 主要用于多字节运算
(2) 带进位/借位的加、减法指令
3.4.2 算术运算指令——加减指令
注意：加减指令将影响标志位。两个正数相加，结果为负数；或两个负数相加，结果为正数，将产生溢出（OF=1）。

## Slide 5
例：计算 1234F000H+98765000H
1 2 3 4 F000H
9 8 7 6 5000H
+
A A A B 4000H
、
MOV AX，0F000H
ADD AX，5000H
MOV BX，1234H
ADC BX，9876H
；AX  4000H，CF 1
；BX  AAABH，CF 0
多字节运算：
ADD 0F000H，5000H
与变量名相区别

## Slide 6
3-1. 计算多字节数据1122334455667788H与
99AABBCCDDEEFF00H的和
1122 3344 5566 7788H
99AA BBCC DDEE FF00H
+
AACC EF11 3355 7688H
88H
77H
66H
55H
44H
33H
22H
11H
偏移地址
0000H
0001H
0002H
0003H
0004H
0005H
0006H
0007H
D1 DB 88H,77H,66H,55H,44H,33H,22H,11H
; D1 DW 7788H,5566H,3344H,1122H

## Slide 7
1122 3344 5566 7788H
99AA BBCC DDEE FF00H
+
AACC EF11 3355 7688H
00H
FFH
EEH
DDH
CCH
BBH
AAH
99H
偏移地址
0008H
0009H
000AH
000BH
000CH
000DH
000EH
000FH
D2 DB 00H,0FFH,0EEH,0DDH,0CCH,0BBH,0AAH,99H
; D2 DW 0FF00H,0DDEEH,0BBCCH,99AAH
3-1. 计算多字节数据1122334455667788H与
99AABBCCDDEEFF00H的和

## Slide 8
3-1、计算多字节数据1122334455667788H与 99AABBCCDDEEFF00H的和
;CF=0
SI
DI
BX

## Slide 9
3-1、计算多字节数据1122334455667788H与 99AABBCCDDEEFF00H的和
;CF=0
查看结果时，需补充文字说明：
加数1的存放地址： …~… ，数据值为：…….H
加数2的存放地址： …~… ，数据值为：…….H
和的存放地址： …~… ，数据值为：…….H

## Slide 10
3.4.2 算术运算指令——求补指令
2. 求补指令
NEG reg/imm ;reg/imm←0 - reg/imm
NEG 指令可用于已知某负数的绝对值求其补码，或已知某负数的补码求其绝对值。
例如：
MOV AL,56H ;AL=01010110B=+86
  NEG AL ;AL=10101010B=(-86)补
  NEG AL ;AL=01010110B=+86
执行 NEG 指令，一般 CF=1，操作数为零时 CF=0。
当操作数为 80H（-128）或 8000H（-32768），执行 NEG 指令后结果不变，但 OF 置 1，其它情况 OF 均置 0。

## Slide 11
CMP reg, reg/mem/imm (8/16) CMP mem, reg/imm ; OP1 - OP2
    OF DF IF TF SF ZF  AF  PF  CF
3. 比较指令CMP
3.4.2 算术运算指令——比较指令
例：CMP AX,BX ; AX－BX 置标志位
JZ NEXT ;ZF=1 转标号NEXT处
特点：结果不送回目的操作数，源和目的操作数的值不
变，但影响 6 个状态标志位。

## Slide 12
3.4.2 算术运算指令——乘除指令
4. 乘法和除法指令
（1）无符号数乘法指令: MUL reg/mem(8/16)
（2）有符号数乘法指令: IMUL reg/mem(8/16)
采用隐含寻址方式。乘法隐含目的操作数为 AX（与 DX），源操作数由指令给出。
(DX,AX)/AX←reg/mem*AX/AL
例:
MUL DL
MUL BX
MUL BYTE PTR[SI]
;AX  AL*DL 字节乘法
;DX AX  AX*BX字乘法
;AX  AL*(DS*16+SI)
对无符号数乘法，如果乘积的高半部分不为零，则 CF=OF=1，否则 CF=OF=0。
对有符号数乘法，若乘积的高半部分是低半部分的符号位的扩展，则 CF=OF=0，否则 CF=OF=1。
对其他标志位均无定义。

## Slide 13
例：无符号数计算255*2
MOV AL,255
MOV BL,2
MUL BL
;AL=1111 1111B
;
;AX=0000 0001 1111 1110B
有符号数计算-1*2
MOV AL,-1
MOV BL,2
IMUL BL
;AL=1111 1111B
;
;AX=1111 1111 1111 1110B
3.4.2 算术运算指令——乘除指令

## Slide 14
3.4.2 算术运算指令——乘除指令
4. 乘法和除法指令
（3）无符号数除法指令: DIV reg/mem(8/16)
（4）有符号数除法指令: IDIV reg/mem(8/16)
采用隐含寻址方式。除法隐含了被除数，除数由指令
给出，除数不能为立即数。
AX 除以 8 位 reg/mem，商→AL，余数→AH
DX,AX 除以 16 位 reg/mem，商→AX，余数→DX
DIV DL ；AX/DL商AL，余数 AH
DIV BX ；DX，AX/BX商AX，余数 DX
DIV BYTE PTR[ SI ] ；操作？
注意：
指令要求被除数是除数的双倍字长
当商超出AL或AX范围，计算机产生0号除法错中断
除法指令对六个标志位均无影响。

## Slide 15
例： MOV AL， 25H ；0010 0101B
CBW ；AH=00H，即AX=0025H
例： MOV AX， 8025H ；AX=1000 0000 0010 0101B
CWD ；DX=FFFFH，即DX.AX=FFFF8025H
6. 字转换为双字指令CWD
扩展指令
5. 字节转换为字指令CBW
格式：CBW ；AL中的符号位扩展到AH中
格式：CWD ；AX中的符号位扩展到DX中

## Slide 16
例4-1. 计算表达式 Z = ((X-Y)*7) /(Y+2)的值，已知X=10，Y=5。
3.4.2 算术运算指令
X-Y
*7
Y+2
/
；被乘数在AL，
；乘数自定义
；积在AX
；被除数在AX，
；除数自定
；商在AL

## Slide 17
3.4.2 算术运算指令——BCD码调整指令
6. BCD 码（十进制数）调整指令
（1）加法的十进制调整指令DAA
例： 计算 28+26
28H
+26H
54H
28H
+26H
4EH
+6
调整方法：结果大于9或有向高位进位，加6调整
MOV AL，28H
ADD AL，26H
DAA ；对AL调整，
；AL  28H
；AL  28H+26H=4EH
AL  4EH+06H=54H
使用：仅对AL调整，加法结果必须存放在AL中。
ADD ADC
DAA DAA

## Slide 18
（2）减法的十进制调整指令DAS
使用：仅对AL调整，减法结果必须存放在AL中。
SUB SBB
DAS DAS
调整方法：结果大于9或有向高位借位，减6调整
例： 计算 26-18
MOV AL，26H
SUB AL，18H
DAS ;对AL调整,
；AL  26H
；AL  26H-18H=0EH
AL  0EH-06H=08H
26H
- 18H
08H
26H
- 18H
0EH
-6
3.4.2 算术运算指令——BCD码调整指令

## Slide 19
例3-2. 计算8字节的BCD码十进制数1122334455667788H与 9988776655443322H的和
11 22 33 44 55 66 77 88H
99 88 77 66 55 44 33 22H
+
01 11 11 11 11 11 11 11 10H
88H
77H
66H
55H
44H
33H
22H
11H
00H
偏移地址
0000H
0001H
0002H
0003H
0004H
0005H
0006H
0007H
0008H
DAA
AA AA AA AA AA AA AA AAH
00
00
00
3.4.2 算术运算指令——BCD码调整指令

## Slide 21
习题3-3. 计算10个数据的和
AL AL+[BX]
CX=0
N
Y
BX指向BLOCK
AL 0
CX10
结束
初始化
循环体
BX BX+1
CX CX-1
循环控制
AX AX+[BX]
CX=0
N
Y
BX指向BLOCK
AX 0
CX10
结束
初始化
循环体
BX BX+2
CX CX-1
循环控制
每个数据为8位
每个数据为16位

## Slide 22
习题3-4. 计算10个以压缩BCD码表示的十进制数
的和(8位数)
AL AL+[BX]
DAA
CX=0
N
Y
BX指向BLOCK
AL 0
CX10
结束
初始化
循环体
BX BX+1
CX CX-1
循环控制

## Slide 23
条件转移指令(JCC OP1)
条件转移指令JCC根据指定的条件确定程序是否发生转移。其通用格式为：
JCC OP1 ；条件满足,发生转移
；IP←IP＋8位位移量；
；否则，顺序执行
注意：在 8086/8088 中，所有条件转移指令都为短转移(转移距离为-128~+127)。
JCC指令不影响标志，但要利用标志。

## Slide 24
指令助记符 测试条件 指令功能
（1）直接检测标志
JC CF=1 有进位
JNC CF=0 无进位
JZ/JE ZF=1 结果为零
JNZ/JNE ZF=0 结果不为零
JS SF=1 符号为负
JNS SF=0 符号为正
JO OF=1 溢出
JNO OF=0 无溢出
JP/JPE PF=1 偶数个1
JNP/JPO PF=0 奇数个1
可测标志位有：
CF、ZF、SF、
OF、PF
条件转移指令(JCC OP1)
Notes: Jcc指令实际虽然只有16条，但却有30个助记符
采用多个助记符，目的是为了方便记忆和使用

## Slide 25
类别 指令助记符 指令功能 标志位
无符号数
比较
Above
Below
有符号数
比较
Great
Less
JA / JNBE 高于/不低于等于
JAE / JNB 高于等于/不低于
JB / JNAE 低于/不高于等于
JBE / JNA 低于等于/不高于
SF=OF且ZF=0
SF=OF或ZF=1
SF≠OF
SF≠OF或ZF=1
CF=0且ZF=0
CF=0或ZF=1
CF=1
CF=1或ZF=1
JG / JNLE 大于/不小于等于
JGE / JNL 大于等于/不小于
JL / JNGE 小于/不大于等于
JLE / JNG 小于等于/不大于
（2）间接检测标志
条件转移指令(JCC OP1)

## Slide 26
AL[2040H]
AL –[2041H]
AL >[2041H]？
[2042H]  AL
N
Y
MOV AL, [2040H]
CMP AL, [2041H]
；AL大时，转GREAT
；否则顺序往下执行
GREAT
AL[2041H]
MOV AL, [2041H]
JA GREAT
GREAT: MOV [2042H], AL
习题5-1. 找出2040H单元和2041H单元的大数，并送
2042H单元（数据自己定义）
Notes: AL >[2041H]用CF=1更好理解

## Slide 27
AL[2040H]
AL –[2041H]
AL >[2041H]
[2042H]  AL
N
Y
MOV AL, [2040H]
CMP AL, [2041H]
；AL大时，转GREAT
；否则顺序往下执行
GREAT
AL[2041H]
MOV AL, [2041H]
JA GREAT
GREAT: MOV [2042H], AL
习题5-1. 找出2040H单元和2041H单元的大数，并送
2042H单元（数据自己定义）

## Slide 28
习题5-2. 找出10个数（8位数）里的最大数（数据
自己定义）
AL [BX]
CX=0
N
Y
BX指向BLOCK
AL [BX]
BX BX+1
CX9
结束
初始化
循环体
AL>[BX]
BX BX+1
CX CX-1
Y
N
12H
34H
78H
56H
…
BLOCK
AL
LEA BX, BLOCK
MOV AL, [BX]
INC BX
MOV CX, 9
AGAIN:CMP AL, [BX]
JG NEXT
MOV AL, [BX]
NEXT:INC BX
DEC CX
JNZ AGAIN
MOV AH, 4CH
INT 21H
循环控制
;大数在AL

## Slide 29
无符号比较

## Slide 30
有符号比较

## Slide 31: 自己完成以下题目：
5-3. 找出10个数（16位数）里的最小数（数据自己定义）
6-1. 找出10个数（8位数）里的正数个数（数据自己定义）
6-2. 找出10个数（16位数）里的负数个数（数据自己定义）
先画流程图，在完成数据定义、语句编写