## Slide 1
第4章 存储器系统
4.1 存储器系统的基本知识
4.2 存储器系统设计

## Slide 2
4.1 存储器系统的基本知识
按所处的位置分类：
内存（主存）
由MOS型半导体存储器组成，用来存放计算机当前运行的程序和数据，CPU可通过总线直接访问
外存（辅存）
可以长期保存程序和数据，但存取速度较慢
又分为高速缓冲存储器（Cache）和主存储器
目前微机系统中，存储器系统采用外存-主存-Cache构成的多层结构

## Slide 3
半导体存储器
随机读写存储器RAM
只读存储器ROM
可读、写，存放正在运行程序和数据
断电后信息消失
--内存、Cache
只读，存放引导程序（加电运行）等
断电后内容不消失
--BIOS
静态RAM(SRAM)--Cache
动态RAM(DRAM)--内存条
集成度低、速度快、容量小
集成度高、速度慢、容量大
掩膜式ROM
可编程ROM：PROM
可擦除PROM：EPROM
可擦除可编程PROM：E2PROM
非易失性RAM(NVRAM)
闪速存储器FLASH
4.1.1 半导体存储器的分类
Notes: 按存取方式分类
可编程ROM，熔丝烧断表示0，熔丝接通表示1，是一次性的
PROM，写入信息在专业编程器上实现，紫外线照射恢复初始状态
e2PROM，

## Slide 4
行选择线
列选择线
刷新
放大器
Q
C
数据线
SRAM（静态）
6管双稳态电路构成
DRAM（动态）
单管基本存储电路
集成度低，速度快
作高速缓冲存储器
集成度高、速度慢、容量大
由于电容放电需进行周期刷新
行线X
列线Y
写
数据读
1
1
1
T6
T5
T3
T4
T1
T2
T7
T8
+5V
SRAM、DRAM存储单元电路图

## Slide 5
4.1.2 半导体存储器的主要技术指标
1. 存储容量
2. 存取时间和存取周期
3. 可靠性
4. 功耗
5. 性价比
可存储的二进制信息总量，（存储器Byte，存储器芯片bit）
反映了计算机的存取速度，存取周期大于等于存取时间
用平均故障间隔时间MTBF衡量，MTBF越长，可靠性越高
反映存储器件的能耗，也反映其发热的程度
衡量存储器经济性能的好坏，是以上指标的综合参数

## Slide 6
4.1.3 半导体存储器的基本结构
地
址
寄
存器
地
址
译
码器
存储体
读/写控制电路
n位地址总线
数
据
寄
存器
读
写驱动
电
路
CPU
控制总线
n位地址总线
m位数据总线
半导体存储器芯片内部的基本结构

## Slide 7
4.1.3 半导体存储器的基本结构
1. 半体存储器芯片内部的基本结构：
① 存储体
  存储信息的实体，是存储元的集合体
  存储元存储一位二进制，若干存储元构成一个存储单元
  容量=存储单元个数×存储单元中数据的位数＝2M×N
    M：芯片的地址线根数
    N：芯片的数据线根数
② 地址译码器
  根据输入的地址，完成译码选中芯片内特定的存储单元
③ 读/写控制电路
  选中存储芯片，控制读写操作

## Slide 8
2. 半导体存储器的存储矩阵
存储器芯片的基本存储电路(存储元)按一定的规则排列成适当的阵列，这种阵列称为存储矩阵。两种存储矩阵结构方式：
4.1.3 半导体存储器的基本结构
字结构
位结构
每个存储单元有多位（如8位），SRAM采用此结构
每个存储单元有1位，DRAM采用此结构
主要缺点：芯片封装时引线较多
特点：芯片封装时引线较少

## Slide 9
1024bit的芯片可有以下两种结构
000H
001H
002H
003H
…
3FFH
00H
01H
02H
…
7FH
00 0000 0000B - 11 1111 1111B
000 0000B - 111 1111B
…
…
…
…
位
结
构
字
结
构
大容量存储器
如：DRAM
小容量存储器
如：SRAM
容量1K×1bit
容量128×8bit

## Slide 10
3. 地址译码方式
4.1.3 半导体存储器的基本结构
单译码方式：仅有一个地址译码器
双译码方式：有行、列两个地址译码器
译码器输出的每条译码线对应一个存储单元
将输入的地址码分成两部分，当行地址、列地址同时有效选中一个存储单元
缺点：译码器输出线较多
特点：可以减少译码器输出线的条数

## Slide 11
4.1.3 半导体存储器的基本结构
单译码方式
双译码方式
210=1024根
译码输出线
25+25=32+32=64根
译码输出线

## Slide 12
4.1.3 半导体存储器的基本结构
4. 读/写控制逻辑
片选端CS*（芯片选中）或CE*（芯片使能）
  有效时，可以对该芯片进行读写操作
读控制OE*（输出允许）
  控制读操作。有效时，芯片内数据输出
  该控制端对应系统的读控制线
典型控制信号一般有3种：片选、读和写控制。
写控制WE*（写允许）
  控制写操作。有效时，数据进入芯片中
  该控制端对应系统的写控制线

## Slide 13
4.1.4 典型存储芯片
1. 静态RAM（SRAM）
Intel典型芯片：6264 （8K×8位）、62128（16K×8位）、
62256（32K×8位）
6264介绍
存储容量为8K×8bit
28根引脚：
  13根地址线A12～A0
  8根数据线D7～D0
  片选CE1、CE2
  读OE、写WE
安排两个有效信号互补的片选端，可为多个6264芯片的片选译码带来方便。

## Slide 14
4.1.4 典型存储芯片
1. 静态RAM（SRAM）
操作方式 | CE1* | CE2 | WE* | OE* | D7 ~ D0
保持 保持 读出 写入 | 1 × 0 0 | × 0 1 1 | × × 1 0 | × × 0 1 | 高阻 高阻 数据输出 数据输入
Intel 6264 的操作方式

## Slide 15
2. 动态RAM（DRAM）
电容存储 “1”或“0”，存储信息不稳定
刷新电路：将存储的数据读出、经放大后再写入
由DRAM控制器使行列地址线分时输入
行选择线
列选择线
刷新
放大器
Q
C
数据线
4.1.4 典型存储芯片

## Slide 16
Intel 2164DRAM 芯片（64K*1bit）
4.1.4 典型存储芯片
采用位结构
16根引脚：
  8根地址线A7～A0
  1根数据输入线DIN
  1根数据输出线DOUT
  行地址锁存RAS
  列地址锁存CAS
  写允许信号WE
行、列地址锁存信号同时有效，相当于片选有效
2164DRAM有三种工作方式：读出数据、写入数据和刷新

## Slide 17
3. 可编程可擦除EPROM芯片
常用的EPROM芯片有Intel 2732(4KB)、2764(8KB)和27128(16KB)等
4.1.4 典型存储芯片
Intel 2764简介
存储容量为8K×8bit
28根引脚：
  13根地址线A12～A0
  8根数据线D7～D0
  两个电源输入：工作电压VCC和编程电压VPP
  片选CE
  编程脉冲输入PGM
  输出允许OE

## Slide 18
3. 可编程可擦除EPROM芯片
4.1.4 典型存储芯片
Intel 2764 的工作方式
工作方式 | CE* | OE* | PGM* | VPP | D7 ~ D0
读出 | 0 | 0 | 1 | ＋5V | 输出
读出禁止 | 0 | 1 | 1 | ＋5V | 高阻
保持 | 1 | × | × | ＋5V | 高阻
编程写入 | 0 | 1 | 负脉冲 | ＋12.5V | 输入
编程校验 | 0 | 0 | 1 | ＋12.5V | 输出
编程禁止 | 1 | × | × | ＋12.5V | 高阻

## Slide 19
4.2.1 系统内存的配置
1. 容量的配置
2. 区域的分配
3. 内存中的数据组织
4.2 存储器系统设计
00000H
A0000H
C0000H
FFFFFH
RAM区
640KB
保留区 128KB
ROM区 256KB
IBM PC／XT 内存配置示意图
ROM区：复位起动地址FFFF0H
RAM区：中断矢量区域00000H~003FFH
专用内存区
Notes: 考虑容量的大小、包括哪些区域如ROM、RAM区，各区中存放哪些数据，这是系统内存的配置要考虑的问题

## Slide 20
1. 存储器扩展
位扩展：数据位扩展，以满足字长要求
字扩展：地址空间扩展，以满足容量要求
注意：多个存储芯片构成的内存空间，分别占据不同的地址范围，任一时刻仅有一片（或一组）被选中
问题：2164（64K*1）芯片构成128KB存储器，需几片？
4.2.2 存储器扩展与译码方式
即将若干存储芯片组合后与系统进行连接，以扩大容量

## Slide 21
（1）位扩展：单元数不变，位数增加
用8片2164（64K*1）芯片构成64KB存储器
D0
2164
2164
2164
2164
2164
2164
D5
D4
2164
D6
2164
A0~A15
D7
4.2.2 存储器扩展与译码方式
采用存储芯片数据线并联来扩展，扩展后所有芯片物理地址完全相同，同时被选中，输出多位数据。

## Slide 22
用两片6264（8K×8位）构成16KB的存储器
6264
6264
A15~A0
D7~D0
A16
（2）字扩展：位数不变，存储单元数增加
采用存储芯片地址线串联实现，各片具有不同的物理地址，任何时候只有一片芯片被选中。
4.2.2 存储器扩展与译码方式

## Slide 23
用多少片2164（64K*1）芯片构成128KB存储器？
（3）字位同时扩展
D0
2164
2164
2164
2164
2164
2164
D5
D4
2164
D6
2164
A0~A15
D7
D0
2164
2164
2164
2164
2164
2164
D5
D4
2164
D6
2164
A0~A15
D7
64KB
64KB
4.2.2 存储器扩展与译码方式
128KB/64K*1=16（片）

## Slide 24
思考：该存储系统的容量是多少？
片选端
D7～D0
A19～A10
A9～A0
A9～A0
D7～D0
CE
1K×8
（1）
A9～A0
D7～D0
CE
译码器
0000000001
0000000000
1K×8
（2）
Notes: 分

## Slide 25
译
码
电
路
D0~D7
A0
A12
WE
OE
CE1
CE2
存储器
2. 存储器系统的地址译码方式
译码电路：输入一组地址信号产生有效的输出信号，用来选中某个芯片，即进行片选信号译码。
A0
A12
MEMW
MEMR
高位地址信号
D0~D7
CPU
8位
•
•
•
•
•
•
4.2.2 存储器扩展与译码方式
片内译码
选择存储
单元
Notes: CPU要实现对存储单元的访问，首先要选择存储器芯片（片选），然后再从选中的芯片中根据输入的地址来选择相应的存储单元（片内寻址）进行数据读/写

## Slide 26
4.2.2 存储器扩展与译码方式
片选译码方式：
全地址译码法
部分地址译码法
线选法
用系统高位地址线中的某根线作为存储器芯片的片选信号
全部高位地址线都参与地址译码
部分高位地址线都参与地址译码
问题：8086的地址线有多少根？

## Slide 27
6264的地址范围为：
0111 1000 0000 0000 0000B－－－－78000H
0111 1001 1111 1111 1111B －－－－79FFFH
例1：8位CPU与存储器的连接
D0~D7
A0
A12
•
•
•
WE
OE
CE1
CE2
•
•
•
A0
A12
WR
RD
D0~D7
G1
G2A
G2B
C
B
A
&
&
A19
A14
A13
A17
A16
A15
+5V
Y0
6264
A18
8088
74LS138译码器
（1）全地址译码法

## Slide 28
74LS138译码器引脚图
输入 |  |  |  |  |  | 输出
使能信号 |  |  | 选择信号 |  |  | 
G1 | G2A | G2B | C | B | A | Y7 ~ Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y0 =0其它均为1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Y1 =0其它均为1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Y2 =0其它均为1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Y3 =0其它均为1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y4 =0其它均为1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Y5 =0其它均为1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Y6 =0其它均为1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Y7 =0其它均为1
0 | × | × | × | × | × | Y7 ~ Y0 均为1
× | 1 | × | × | × | × | 
× | × | 1 | × | × | × | 
74LS138译码真值表

## Slide 29
6264芯片的地址范围：
1111 0000 0000 0000 0000B－－－F0000H
1111 0001 1111 1111 1111B－－－F1FFFH
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
&
≥1
CS1*
D7
～
D0
6264
A12-A0
D7-D0
OE*
WE*
例2. 利用组合电路译码
高位地址线全部参加译码
（1）全地址译码法
特点：所有的系统地址线均参与译码，每个存储单元的地址都是唯一的，地址连续，不存在地址重复，但译码电路可能比较复杂。
A12-A0

## Slide 30
A17
A15
A14
A13
&
≥1
CS1*
D7
～
D0
6264
A12-A0
D7-D0
OE*
WE*
A16
存在地址重叠：一个存储单元有多个地址
（2）部分地址译码法
部分高位地址线全部参加译码
6264芯片的地址范围：
××11 0001 1111 1111 1111B－－－31FFFH
××11 0000 0000 0000 0000B－－－30000H
×取0
思考：一个存储单元可以有多少个地址？为什么？
A12-A0

## Slide 31
A13
A12~A0
M/IO
6264
1#
A1 2~A0
CS
D7 ~
D0
6264
2#
A1 2~A0
CS
D7 ~
D0
D 7~D0
D7 ~D0
＆
＆
A19 A18A17A16 A15A14A13A12 A11 ~ ……. A0
1#
问题1: 未参加地址译码的高位地址，可为任意值，导致被选中芯片占有几组不同的地址范围，地址重叠。
（3）线选法
×××× ××00 0000 0000 0000B－－－00000H
×取0
×××× ××01 1111 1111 1111B－－－01FFFH
2#
×××× ××10 0000 0000 0000B－－－02000H
×取0
×××× ××11 1111 1111 1111B－－－03FFFH

## Slide 32
如果A14做片选，两存储器芯片的地址范围？
思考：当×取1时的地址范围是多少？
问题2: 地址空间不连续
A19 A18A17A16 A15A14A13A12 A11 ~ ……. A0
1#
×××× ×0×0 0000 0000 0000B－－－00000H
×取0
×××× ×0×1 1111 1111 1111B－－－01FFFH
2#
×××× ×1×0 0000 0000 0000B－－－04000H
×取0
×××× ×1×1 1111 1111 1111B－－－05FFFH
1#:FA000H~FBFFFH 2#:FE000H~FFFFFH
思考: 全地址译码和部分地址译码是否存在上述问题？
（3）线选法

## Slide 33
例3:分析片选译码方式和每一芯片的地址范围？
M0(8KB): 0011 000 0 0000 0000 0000B 30000H
0011 000 1 1111 1111 1111B 31FFFH
M1： M2： M3：
4.2.2 存储器扩展与译码方式
Notes: 片选译码方式是什么？

## Slide 34
D7~D0
CPU
(8位)
2000H
2001H
2002H
2003H
2004H
2005H
2006H
2007H
2008H
2009H
11
22
33
44
55
66
77
88
99
D7~D0
8
1. 存储器系统结构-- 8位CPU与存储器数据线连接
4.2.3 存储器系统设计

## Slide 35
奇偶分体结构
11
33
55
77
2000H
2002H
2004H
2006H
22
44
66
88
2001H
2003H
2005H
2007H
偶存储体
奇存储体
D7~D0
D15~D8
D15~D0
16
CPU
(16位)
1. 存储器系统结构-- 16位CPU与存储器数据线连接
4.2.3 存储器系统设计

## Slide 36
分体结构
D7~D0
D15~D8
D31~D0
32
CPU
(32位)
11
55
2000H
2004H
22
66
2001H
2005H
33
77
2002H
2006H
44
88
2003H
2007H
D23~D16
D31~D24
CPU
(32位)
4.2.3 存储器系统设计
1. 存储器系统结构-- 32位CPU与存储器数据线连接

## Slide 37
存储器系统设计基本方法：
（1） 分析存储器系统的地址范围
方法：
1）写出高位地址的每一位状态
2）低位地址从全0到全1
（2） 已知地址范围，画电路连接图
方法：
1）画出系统高位地址线的译码电路，并与芯片片选信号相连
2）系统低位地址线与芯片地址信号相连
3）芯片与CPU数据线、控制线的连接
4.2.3 存储器系统设计

## Slide 38
[案例4-1]：8088CPU工作在最小模式，配置16KB EPROM，地址空间10000H∽13FFFH，选择芯片2764（容量8K×8）；32KB 静态SRAM，地址空间18000H∽1FFFFH，采用芯片6264（容量8K×8）。采用全地址译码法，译码器为74LS138。
第1步：确定芯片个数
1. 8088CPU存储器系统设计
4.2.3 存储器系统设计
Intel2764：16KB/（8K×8）=2（片）；
Intel6264：32KB/（8K×8）=4（片）；
采用全地址译码法，使用74LS138译码器译码
第2步：为每片芯片分配地址范围

## Slide 39
芯片 | A19A18A17A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 | 地址范围
1# (2764) |  | 
2# (2764) |  | 
3# (6264) |  | 
4# (6264) |  | 
5# (6264) |  | 
6# (6264) |  | 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10000H~
11FFFH
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12000H~
13FFFH
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18000H~
19FFFH
0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1A000H~
1BFFFH
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1C000H~
1DFFFH
G2A G2B G1 C B A
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1E000H~
1FFFFH
4.2.3 存储器系统设计

## Slide 40
第3步：地址线的连接
CPU低位地址线与芯片地址线相连
CPU高位地址线与译码器相连
译码器输出与存储器芯片片选端相连
G1
C
B
A
G2A
G2B
Y0
≥1
Y1
Y4
Y5
1#(2764)
2#(2764)
3#(6264)
4#(6264)
5#(6264)
A15
A14 A13
M/IO
A16
A17
A18
A19
1
Y6
Y7
6#(6264)
4.2.3 存储器系统设计

## Slide 41
第4步：数据线、读写信号线的连接
1
4.2.3 存储器系统设计

## Slide 42
[16位CPU]：8086微机存储器的奇偶分体
2. 8086CPU存储器系统设计
4.2.3 存储器系统设计

## Slide 43
【例】8086CPU工作在最小模式，配置16KB EPROM，地址空间10000H∽13FFFH，选择芯片2764（容量8K*8）；32KB 静态SRAM，地址空间18000H∽1FFFFH，采用芯片6264（容量8K*8）。采用全地址译码法，译码器位74LS138。
4.2.3 存储器系统设计
第1步：确定芯片个数
Intel2764：16KB/（8K×8）=2（片）；
Intel6264：32KB/（8K×8）=4（片）；
采用全地址译码法，使用74LS138译码器译码
第2步：为每片芯片分配地址范围

## Slide 44
芯片 | A19A18A17A16 A15A14A13A12 A11A10A9A8 A7A6A5A4 A3A2A1A0 | 地址范围
1# 偶 (2764) |  | 
2# 奇 (2764) |  | 
3# 偶 (6264) |  | 
4# 奇 (6264) |  | 
5# 偶 (6264) |  | 
6# 奇 (6264) |  | 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
10000H~
13FFEH
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10001H~
13FFFH
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
18000H~
1BFFEH
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18001H~
1BFFFH
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1C000H~
1FFFEH
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1C001H~
1FFFFH
4.2.3 存储器系统设计
Notes: 第2步：为每片芯片分配地址范围

## Slide 45
4.2.3 存储器系统设计
8086 CPU 最小工作模式下的存储器系统

## Slide 46
8086存储器扩展原理图

## Slide 48
参考源程序

## Slide 49
作业：
4.1
4.3
4.5
4.7
4.8
4.10
第四章 习题-P135