## Slide 1
第5章 输入/输出技术
5.1 I/O接口基础及简单接口应用
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式
5.3 简单交通信号灯系统的实现

## Slide 2
5.1.1 基本知识
CPU
RAM
ROM
I/O
接
口
电
路
输入设备
输出设备
外存
其它设备
AB
CB
DB
将外设连接到总线上的一组逻辑电路的总称
实现外设与主机之间的信息交换
什么是I/O接口？
1. I/O接口概述

## Slide 3
5.1.1 基本知识
命令、数据和状态的缓冲、隔离和锁存
2. I/O接口的功能
接口电路用于缓冲或锁存数据、命令和状态信息，确保计算机和外设之间可靠的信息传送
连接必须遵循“输入要三态、输出要锁存”的原则。
信息形式和格式转换
信息的输入输出及与CPU和I/O设备进行联络
根据寻址信息选择外设
CPU通过I/O端口进行寻址

## Slide 4
5.1.1 基本知识
3. I/O 端口的编址方式
I/O端口：CPU可直接读/写的 I/O接口内部的寄存器；
端口地址：用8位或16位编址
CPU
控制寄存器
状态寄存器
DB
AB
CB
外设
数据线
控制信息
状态信息
I/O接口
数据寄存器
数据端口
控制端口
状态端口
Notes: I/O 端口有三种类型：数据端口、状态端口、控制（或命令）端口。根据需要，不同外设具有端口数各不相同。
CPU 通过数据端口从外设读入数据或向外设输出数据；从外设的状态端口读入其当前状态；通过控制端口向外设发出控制命令。

## Slide 5
5.1.1 基本知识
3. I/O 端口的编址方式
接口电路占用的I/O端口有两类编址形式
I/O端口与内存独立编址
  I/O地址空间独立于存储地址空间
  如8086/8088
I/O端口与内存统一编址
  它们共享一个地址空间
  如M6800

## Slide 6
5.1.1 基本知识
3. I/O 端口的编址方式——I/O端口与内存独立编址
内存
空间
I/O
空间
FFFFFH
0
FFFFH
优点：
  I/O端口的地址空间独立
  控制和地址译码电路相对简单
  专门的I/O指令使程序清晰易读
缺点：
  I/O指令没有存储器指令丰富
80x86采用I/O端口独立编址

## Slide 7
5.1.1 基本知识
3. I/O 端口的编址方式——I/O端口与内存统一编址
优点：
  不需要专门的I/O指令
  I/O数据存取与存储器数据存取一样灵活
缺点：
  I/O端口要占去部分存储器地址空间
  程序不易阅读（不易分清访存和访问外设）
内存
部分
I/O
部分
存储器空间
00000H
FFFFFH

## Slide 8
5.1.1 基本知识
4. 接口电路基本结构
控制总线CB
地址总线AB
I/O接口电路
数据
控制
状态
数据总线DB
CPU
外设
控制寄存器
状态寄存器
数据寄存器

## Slide 9
5.1.1 基本知识
4. 接口电路基本结构
CPU与外设需要交换数据、状态和控制信息。
数据寄存器
    数据输入寄存器：保存外设给CPU的数据
    数据输出寄存器：保存CPU给外设的数据
状态寄存器
    保存外设或接口电路的状态， CPU通过其来了解外设状态
控制寄存器
    保存CPU给外设或接口电路的命令
这3类寄存器分别称为数据端口、状态端口和控制端口，或简称数据口、状态口和控制口，每类端口的数量可能不止一个
Notes: 从应用角度看内部，IO接口表现为3类寄存器。

## Slide 10
5.1.1 基本知识
5. 接口电路分类
按数据传送方式分：并行接口和串行接口；
按功能选择的灵活性分：可编程接口和不可编程接口
按通用性分：通用接口和专用接口
按数据控制方式分：程序型接口和 DMA型接口

## Slide 11
5.1.1 基本知识
6. 输入输出（I/O）指令
（1）直接寻址I/O指令
AH AL
n
n+1
IN
OUT
n = 00H~FFH
8位端口地址
CPU
I/O端口
或 OUT n，AX； （n） （n+1）  AX
IN AL，n； AL（n）
或 IN AX，n； AX（n）（n+1）
OUT n，AL； （n）  AL

## Slide 12
5.1.1 基本知识
6. 输入输出（I/O）指令
（2）DX间接寻址I/O指令
当端口地址为0000H~FFFFH时，要使用DX间接寻址
IN AL，DX；AL（DX），DX指向的端口内容送AL
OUT DX，AL；（DX） AL，AL内容送到DX指向端口
AH AL
CPU
n
DX
IN
OUT
n
n+1
I/O接口
n= 0000H~FFFFH
16位端口地址

## Slide 13
5.1.2 简单接口芯片
1. 三态门接口--缓冲器
G
74LS244
单向
A
B
74LS244单向传输
当G=“0” , A 端 Y端
74LS245：
当G=“0”时 双向传输
DIR=“1”，AB
DIR=“0”，BA
输入
A
输出
Y
DIR VCC
74LS245
双向
G
A
B
Notes: 74LS244 芯片除用作输入接口外，还常用来作为信号的驱动器

## Slide 14
5.1.2 简单接口芯片
2. 锁存器接口--74LS374带有三态输出的8D触发器
74LS374
74LS374真值表
输出允许OE* | 钟控CLK | 数据 输入Di | 数据 输出Qi
L | 无↑ | X | 保持
L | ↑ | H | H
L | ↑ | L | L
H | X | X | 高阻

## Slide 15
74LS374 用作输入接口
74LS374 用作输出接口

## Slide 16
输出 允许OE* | 锁存 允许LE | 数据 输入Di | 数据 输出Qi
L | H | H | H
L | H | L | L
L | L | X | 保持
H | X | X | 高阻
5.1.2 简单接口芯片
74LS373 带有三态输出的8D锁存器
74LS373

## Slide 17
复位MR* | 钟控CLK | 数据 输入Di | 数据 输出Qi
L | X | X | L
H | ↑ | H | H
H | ↑ | L | L
H | 无↑ | X | 保持
5.1.2 简单接口芯片
74LS273 带复位的8D触发器（无三态）
复位MR*
74LS273

## Slide 18
5.1.2 简单接口芯片
3. 案例实现5-1：开关控制7段数码管
根据开关状态在7段数码管上显示数字或符号
设输出接口的地址为0F2H
设输入接口地址为0F0H
当开关的状态分别为0000～1111时，在7段数码管上对应显示 ’0’～’F’

## Slide 19
5.1.2 简单接口芯片
7段数码管及其字符显示
共阴极数码管显示

## Slide 20
74LS245-Y0: 00F0H = 0000 0000 1111 0000B
74LS373-Y1: 00F2H = 0000 0000 1111 0010B
案例5-1 Proteus仿真参考图

## Slide 21
案例实现5-1：开关控制7段数码管
5.1.2 简单接口芯片

## Slide 22
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式
1. 微机与 I/O 设备的信息交换方式
微型计算机与外设之间数据的输入输出，实际上是 CPU、内存与外设接口之间进行的信息传送。主要有 4 种方式：
无条件传送方式
条件传送（查询工作）方式
中断控制传送方式
直接存储器存取(DMA)方式

## Slide 23
（1） 无条件传送方式（同步传送方式）
特点：适用于总是处于准备好状态的外设（如LED数码管、按键等）；CPU执行IN 或OUT指令完成与接口之间的数据传送。
无条件传送：输入示例
MOV DX, 160H
IN AL, DX
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式

## Slide 24
无条件传送：输出示例
MOV DX, 160H
MOV AL, [BX]
OUT DX, AL
（1） 无条件传送方式（同步传送方式）
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式

## Slide 25
（2） 条件传送（查询工作）方式
特点：CPU需要查询外设的工作状态，然后在外设可以交换信息的情况下（就绪）实现数据输入或输出。
对外设及接口的要求：
外设应提供设备状态信息
接口应具备状态端口
查询外设状态
就绪？
数据交换
Y
N
查询环节:寻址状态口
传送环节:寻址数据口
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式

## Slide 26: 就绪（Ready）
在输入场合
  “就绪”说明输入接口已准备好送往CPU的数据，正等着CPU来读取
  该状态也可用接口中数据缓冲器已“满”来描述
在输出场合
  “就绪”说明输出接口已做好准备，等待接收CPU要输出的数据
  该状态也可用接口数据缓冲器已“空”、或者用接口（外设）“闲”或不“忙（Busy）”来描述
就绪：满;空、闲、不忙

## Slide 27
当READY=1时，表示输入数据准备好
接到D7位上。
读入数据
初始化
查询状态
READY=1?
N
传送完
N
CPU
输入
设备
状态
端口
数据
端口
READY
D7
DB
Y
Y
查询
例: 查询输入
NEXT：IN AL，状态口地址
AND AL，80H
JZ NEXT
IN AL，数据口地址
完成一次查询输入：
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式

## Slide 28
例：查询输出 ，编程将DATA开始的100个字节输出
状态表示：D5=1忙；D5 =0准备好
状态端口
D7-D0
≥1
IOW
D7-D0
F8H
外设
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
BUSY
CP
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
≥1
IOR
OE
74LS374
FBH
地址译码电路
D5
数据端口
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式

## Slide 29
LEA BX，DATA
MOV CX，100;
NEXT：IN AL，0FBH
AND AL，20H
;0010 0000B
JNZ NEXT
MOV AL,[BX];
OUT 0F8H,AL
INC BX
DEC CX;
JNZ NEXT
查询
传送
程序段：
DATA DB 30H,40H,60H…..
状态端口 FBH
D5=1忙
D5 =0准备好
数据端口 F8H
查询输出
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式

## Slide 30
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式
（3） 中断控制传送方式
特点：
外设主动向CPU提出请求，CPU再去为它服务；服务结束后，CPU返回原主程序继续执行；
优点：CPU效率高，实时性好，速度快
缺点：程序编制较为复杂
中断：CPU在执行程序中，被内部或外部的事件所打断，转去执行一段预先安排好的中断服务程序；服务结束后，又返回原来的断点，继续执行原来程序的过程。
断点：主程序暂停执行指令的地址。
断点
主程序
中断服务程序
中断请求
对外设
进行
处理
继续执行
返回断点

## Slide 31
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式
查询方式存在等待过程，降低CPU利用率
CPU
输入
设备
状态
端口
数据
端口
READY
D7位
DB
查询方式
中断方式
CPU
输入
设备
中断控
制电路
数据
端口
中断请求
DB
INTR
利用中断来实现CPU与外设之间的高效数据传送。

## Slide 32
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式
（4） 直接存储器存取（DMA）方式
  特点：在DMAC（DMA控制器）控制下，外设直接和存储器进行数据传送，适合大量、快速数据传送。

## Slide 33
CPU响应DMA请求，
交出总线控制权
从源地址读取数据
修改
地址
指针
将数据写入目的地址
DMA结束
数据传送结束否？
外设通过DMAC向
CPU发送DMA请求
N
Y
5.2 LED数码管及I/O设备信息交换方式
典型的 DMA 传送流程
HOLD 总线请求信号
HLDA 总线响应信号
DMA方式需要CPU释放总线，由DMAC管理，完成数据传送。

## Slide 34
最小模式下的系统配置
5.3 简单交通信号灯系统的实现

## Slide 35
作业1：请结合第1章简单红绿灯系统设计，参照第2章案例2-1或2-2完成简单接口红绿灯系统设计并在Proteus仿真系统中实现。

## Slide 36
简单接口红绿灯系统原理图 -- 红绿灯部分
Notes: 一般采用低电平驱动LED

## Slide 37
简单接口红绿灯系统原理图 -- 输出接口部分
红绿灯控制码值与对应红绿灯状态 | A7 | A6 | A5-AB2 (南北道黄灯) | A4-AB1 (南北道绿灯) | A3-AB0 (南北道红灯) | A2-AA2 (东西道黄灯) | A1-AA1 (东西道绿灯) | A0-AA0 (东西道红灯)
南北道红灯亮，东西道绿灯亮，持续7秒； | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
南北道红灯亮，东西道黄灯亮，持续3秒； | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
南北道绿灯亮，东西道红灯亮，持续7秒； | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
南北道黄灯亮，东西道红灯亮，持续3秒； | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OUT 02H, AL
;02H=0000 0010B

## Slide 38
参考程序

## Slide 39
p150
5.2, 5.3, 5.4, 5.5
第5章——习题